## Slide 1: 第X章 智慧球拍

## Slide 2: 章節介紹
本章基於 HT32F67595 與 Edge Impulse 平台，實現球拍正反辨識功能。系統整合 HIMAX HM01B0 鏡頭，透過 TMR + DMA 擷取影像資料，並使用 Python 程式拍攝資料集，再匯入 Edge Impulse 標記出不同手勢類別後，進行 Transfer Learning (MobileNet V1) 提取特徵與訓練模型。完成後，將模型轉換為 CMSIS-Pack，並透過 Keil C 撰寫推論程式碼，最終部署至開發板，達成即時手勢辨識。

## Slide 3: 實作核心流程
定義任務
與硬體平台
資料蒐集與標註
前處理與特徵工程
部署與 CMSIS-NN / TinyML 整合
模型評估與優化
模型設計與訓練

## Slide 4
事前準備

## Slide 5: Edge Impulse 事前準備-1/2
到 Edge Impulse 官方網站 (https://studio.edgeimpulse.com/signup) ，點擊右上角
【Sign Up】，先創建帳號。

## Slide 6: Edge Impulse 事前準備-2/2
  到電子信箱收啟用驗證信，通常幾分鐘內會收到，點擊連結後就可啟動帳號，如果沒收到驗證信，可再要求重寄，若已啟用則可點擊【Click here to build your first ML model】創建新專案。

## Slide 7: Python 事前準備
在主機上安裝 Python，下載網址(https://www.python.org/downloads/)。

## Slide 8: Keil 安裝 (1/4)
到官方網站(https://www.keil.com/download/)下載，選 Product Downloads。

## Slide 9: Keil 安裝 (2/4)
選 MDK-Arm。

## Slide 10: Keil 安裝 (3/4)
資料填寫畫面。

## Slide 11: Keil 安裝 (4/4)
最後下載 MDK 的 exe 檔，到你下載的位置執行安裝檔，根據提示步驟安裝，但注意如果你要更改 Keil 安裝位置，請記住你的 Keil 安裝位置。

## Slide 12
程式碼

## Slide 13
範例程式 燒錄測試

## Slide 14: 程式碼介紹
在撰寫 Data Collection 與 Run Classification 之前，我們先使用官方範例程式中的 led_toggle 測試一下燒錄是否正常，以下是操作步驟。

## Slide 15: 下載 HT32F49395 範例檔
至盛群 HT32F49395 介紹官網 (https://www.holtek.com.tw/page/vg/HT32F49395) → 找到 HT32F493x5_FWLib_V1.2.2_184.zip 點擊下載。
1
2

## Slide 16: 開啟 HT32F49395 範例檔 (1/3)
將下載好的 zip 檔解壓縮至 C 槽或 D 槽。

## Slide 17: 開啟 HT32F49395 範例檔 (2/3)
按照以下路徑開啟led_toggle.uvprojx專案： HT32F493x5_FWLib_V1.2.2_184\project\ht32f49395_sk\examples\gpio\led_toggle\mdk_v5

## Slide 18: 開啟 HT32F49395 範例檔 (3/3)
led_toggle.uvprojx 專案檔視窗。

## Slide 19: 新增 HT32F49395 Pack (1/2)
點擊 【Pack Installer】 → 搜尋 ht32f49395 → 點擊 HT32F49395_100LQGP → 右邊按下【Install】。
1
2
3

## Slide 20: 新增 HT32F49395 Pack (1/2) (續)
如果無法【Install】 HT32F49395_100LQGP。

## Slide 21: 新增 HT32F49395 Pack (1/2) (續)
須至盛群 HT32F49395 介紹官網 (https://www.holtek.com.tw/page/vg/HT32F49395)
找到 Holtek.HT32F493x5_DFP.1.0.6.pack 點擊下載，並且安裝。

## Slide 22: 新增 HT32F49395 Pack (2/2)
Holtek.HT32F493x5_DFP.1.0.6.pack 檔安裝成功畫面。

## Slide 23: 修改 Keil 編譯器版本
點擊上方工具列的 【Options for Target】 → 點擊 Target → 將 ARM Compiler 更改為 Use default compiler version 6。
1
2
1
2

## Slide 24: 修改 ht32f493x5_board 檔案 (1/5)
ESK32-AE401 (新 Tiny ML 板) 與 ESK32-31401 電路規劃不同，因此需先修改 ht32f493x5_board.c、 ht32f493x5_board.h 檔案才能夠正常執行 led_toggle 程式。

## Slide 25: 修改 ht32f493x5_board 檔案 (2/5)
請用左鍵點兩下上圖，下載 ht32f4939x5_board.c。

## Slide 26: 修改 ht32f493x5_board 檔案 (3/5)
在以下路徑貼上剛才下載的ht32f493x5_board.c，覆蓋掉原本的ht32f493x5_board.c HT32F493x5_FWLib_V1.2.2_184\project\ht32f493x5_board

## Slide 27: 修改 ht32f493x5_board 檔案 (4/5)
請用左鍵點兩下上圖，下載 ht32f4939x5_board.h。

## Slide 28: 修改 ht32f493x5_board 檔案 (5/5)
在以下路徑貼上剛才下載的ht32f493x5_board.h，覆蓋掉原本的ht32f493x5_board.h HT32F493x5_FWLib_V1.2.2_184\project\ht32f493x5_board

## Slide 29: 編譯 HT32F49395 範例檔
點擊 【Rebulid】，成功的話會出現如上圖所示編譯資訊圖的訊息，
如果不是 0 Error(s)，請重新檢查安裝步驟。