## Slide 1: 第八章 智慧球拍2

## Slide 2: 章節介紹
本章基於 HT32F67696 與 Edge Impulse 平台，實現姿態識功能。系統整合 LSM6DS3 六軸，並使用 Python 程式 姿態資料集，再匯入 Edge Impulse 標記出不同姿態類別後，提取特徵並訓練模型。完成後將模型轉換為 CMSIS-Pack，並透過 Keil C 撰寫推論程式碼，最終部署至開發板，達成即時球拍姿態辨識。

## Slide 3: 實作核心流程
定義任務
與硬體平台
資料蒐集與標註
前處理與特徵工程
部署與 CMSIS-NN / TinyML 整合
模型評估與優化
模型設計與訓練

## Slide 4
事前準備

## Slide 5: Edge Impulse 事前準備-1/2
到 Edge Impulse 官方網站 (https://studio.edgeimpulse.com/signup) ，點擊右上角
【Sign Up】，先創建帳號。

## Slide 6: Edge Impulse 事前準備-2/2
  到電子信箱收啟用驗證信，通常幾分鐘內會收到，點擊連結後就可啟動帳號，如果沒收到驗證信，可再要求重寄，若已啟用則可點擊【Click here to build your first ML model】創建新專案。

## Slide 7: Python 事前準備
在主機上安裝 Python，下載網址(https://www.python.org/downloads/)。

## Slide 8: Keil 安裝 (1/4)
到官方網站(https://www.keil.com/download/)下載，選 Product Downloads。

## Slide 9: Keil 安裝 (2/4)
選 MDK-Arm。

## Slide 10: Keil 安裝 (3/4)
資料填寫畫面。

## Slide 11: Keil 安裝 (4/4)
最後下載 MDK 的 exe 檔，到你下載的位置執行安裝檔，根據提示步驟安裝，但注意如果你要更改 Keil 安裝位置，請記住你的 Keil 安裝位置。

## Slide 12: 安裝 67595 Keil Support Package (1/3)
前往官網找到(https://www.holtek.com.tw/page/vg/HT32F67595) HT32F675X5_DFP.1.0.6

## Slide 13: 安裝 67595 Keil Support Package (2/3)
在上方工具列點擊 【 Pack installer 】→ 點擊 File → 點擊 Import 選項
1
2

## Slide 14: 安裝 67595 Keil Support Package (3/3)
選擇檔案→ 點擊開啟。

## Slide 15
程式碼

## Slide 16: 程式碼介紹
本章節需撰寫以下兩種功能之程式碼：
  Data_collection P18 ~ P78
  Racket_Firmware P79 ~ P161

## Slide 17: 程式碼下載
完整內容已上傳 Github，包含完整程式碼、模型 package、新增的程式請先下載：
(https://github.com/ASAS0326/holtek_Super_Smart_Racket)

## Slide 18
Data Collection
程式碼

## Slide 19: 修改 main.c (1/3)
對 main 檔案右鍵-> Remove File
2
1

## Slide 20: 修改 main.c (2/3)
請用左鍵點兩下上方左圖，下main.c 放到路徑： HT32F675x5_FWLib_V1.0.7f_425 \projects\peripheral_example\i2c\ht32f675x5_r2\project
專案下方。

## Slide 21: 修改 main.c (3/3)
對 main 資料夾右鍵-> add existing File 添加剛剛所下載的 shared_memory.h 路徑： HT32F675x5_FWLib_V1.0.7f_425 \projects\peripheral_example\i2c\ht32f675x5_r2\project
2
1

## Slide 22: 添加 i2c.c (1/2)
請用左鍵點兩下上方左圖，下main.c 放到路徑： HT32F675x5_FWLib_V1.0.7f_425 \projects\peripheral_example\i2c\ht32f675x5_r2\project
專案下方。

## Slide 23: 添加 i2c.c (2/2)
對 main 資料夾右鍵-> add existing File 添加剛剛所下載的 i2c.c 路徑： HT32F675x5_FWLib_V1.0.7f_425 \projects\peripheral_example\i2c\ht32f675x5_r2\project
2
1

## Slide 24: 添加 LSM6DS3.c (1/2)
請用左鍵點兩下上方左圖，下main.c 放到路徑： HT32F675x5_FWLib_V1.0.7f_425 \projects\peripheral_example\i2c\ht32f675x5_r2\project
專案下方。

## Slide 25: 添加 LSM6DS3.c (2/2)
對 main 資料夾右鍵-> add existing File 添加剛剛所下載的 LSM6DS3.c 路徑： HT32F675x5_FWLib_V1.0.7f_425 \projects\peripheral_example\i2c\ht32f675x5_r2\project
2
1

## Slide 26: 添加 LSM6DS3.h (1/2)
請用左鍵點兩下上方左圖，下main.c 放到路徑： HT32F675x5_FWLib_V1.0.7f_425 \projects\peripheral_example\i2c\ht32f675x5_r2\project
專案下方。

## Slide 27: 添加 LSM6DS3.h (2/2)
對 main 資料夾右鍵-> add existing File 添加剛剛所下載的 LSM6DS3.h 路徑： HT32F675x5_FWLib_V1.0.7f_425 \projects\peripheral_example\i2c\ht32f675x5_r2\project
2
1

## Slide 28: 更改 CC 內容
點擊上方工具列的
【Options for Target】→CC 在 Include Paths 裡貼上路徑如下：
  ..\..\cp

## Slide 29: 編譯韌體專案
點擊 【Rebulid】，還沒結束。

## Slide 30: 覆蓋 app_cfg.h (1/2)
複製所有內容

## Slide 31: 覆蓋 app_cfg (2/2)
直接貼上 app_cfg.h 中的所有內容
2
1

## Slide 32: 編譯韌體專案
點擊 【Rebulid】，成功的話會出現如上圖所示編譯資訊圖的訊息，
如果不是 0 Error(s)，請重新檢查安裝步驟

## Slide 33: 收集姿勢數據 (1/)
請用左鍵點兩下上方圖示，並存在下載

## Slide 34: 收集姿勢數據 (2/)
在下載點擊右鍵，在終端機開啟

## Slide 35: 收集姿勢數據 (3/)
在終端機中輸入 python collect_training_data.py

## Slide 36: 收集姿勢數據 (4/)
輸入要記錄的姿態為何，這邊以 FS 為例

## Slide 37: 收集姿勢數據 (5/)
COM 埠編號因電腦而異,請依畫面顯示自行確認後輸入。

## Slide 38: 收集姿勢數據 (6/)
按下鍵盤 S 開始揮拍一秒，程式會自行收集六軸數值 生成紀錄 .csv 檔 會生成資料夾 recordings \ 日期 \ 姿態 \ 姿態 csv 檔

## Slide 39: 收集姿勢數據 (7/)
按下鍵盤 L 可以更換姿態

## Slide 40: 收集姿勢數據 (8/)
按下鍵盤 Q 可儲存並離開

## Slide 41
Edge Impulse
匯入資料與訓練模型

## Slide 42: 自行製作資料集 (1/15)
先在Edge Impulse 新增一個專案。

## Slide 43: 自行製作資料集 (2/15)
點擊側邊欄的 Data acquisition。

## Slide 44: 自行製作資料集 (3/15)
先設定 CSV 輸入格式

## Slide 45: 自行製作資料集 (4/15)
選擇剛剛所訓練的 csv 檔案
csv 會在 python 程式所在的下方

## Slide 46: 自行製作資料集 (5/15)
設定完成後下一步

## Slide 47: 自行製作資料集 (6/15)
設定如上圖
1
2

## Slide 48: 自行製作資料集 (7/15)
下拉至下方 第五點輸入預設即可
3
4
5
6

## Slide 49: 自行製作資料集 (8/15)
第八點 要全部勾選
7
8
9

## Slide 50: 自行製作資料集 (9/15)
下拉至下方 第五點輸入預設即可
10
11

## Slide 51: 自行製作資料集 (10/15)
點擊 【Upload data】，將剛才所拍攝的所有照片匯入。

## Slide 52: 自行製作資料集 (11/15)
點擊選擇檔案。

## Slide 53: 自行製作資料集 (12/15)
選擇剛才所訓練資料，並按下開啟。

## Slide 54: 自行製作資料集 (13/15)
這邊可以直接標註它屬於哪一種姿態

## Slide 55: 自行製作資料集 (14/15)
點擊 Upload data，上傳成功會顯示 Job completed。

## Slide 56: 自行製作資料集 (15/15)
完成會顯在 Dataset 中

## Slide 57: 建立脈衝
點擊側邊欄中的 Create impulse。

## Slide 58: 輸入設定
此區塊為輸入設定，可設定輸入的視窗大小與視窗位移量，以及零填補處理方式，還有訓練時要使用資料集中的多少百分比來訓練。
在本範例中：
  Window size ：997 ms — 每次取樣分析的時間長度片段
  Window increase / stride ：1,000 ms — 每次視窗往前移動多少時間，也就是相鄰兩個視窗之間的間隔
  Frequency ： 資料的取樣頻率 依照系統所給
  Zero-pad data ：如果資料長度不足一個完整視窗，會用 0 補齊
  Train on data subset ：100% — 使用全部資料來訓練

## Slide 59: 處理區塊設定 (1/3)
點選 Add a processing block，設定處理區塊。

## Slide 60: 處理區塊設定 (2/3)
新增一個 Raw data 區塊。

## Slide 61: 處理區塊設定 (3/3)
出現 Raw data 設定圖，代表設定成功。

## Slide 62: 處理區塊設定 (1/3)
新增一個 Raw data 區塊。

## Slide 63: 處理區塊設定 (2/3)
新增一個 Raw data 區塊。

## Slide 64: 處理區塊設定 (3/3)
出現 Raw data 設定圖，代表設定成功。

## Slide 65: 儲存 features
點擊 Save Impulse，儲存 features。

## Slide 66: 姿態特徵預處理 (1/4)
點擊側邊欄中的 Raw data。

## Slide 67: 姿態特徵預處理 (2/4)
在 Scale axes 填入 1 → 點擊 Save parameters。
1
2

## Slide 68: 姿態特徵預處理 (3/4)
1
3
切換 Generate Features 分頁 → 在Normalize features 選擇Normalize using scikit-learn‘s StandardScaler 點擊 Generate Features 按鈕開始計算所有訓練樣本的特徵值，並以立體空間可視化結果來呈現資料分佈狀態。
2

## Slide 69: 姿態特徵預處理 (4/4)
如果各分類自己本身（相同顏色點）越群聚，且不同分類越分開，表示資料很容易分割，可以得到較好的分類效果。反之，則要重新處理資料集收集及建置問題。

## Slide 70: 神經網路設定 (1/4)
點擊側邊欄中的 Image。

## Slide 71: 神經網路設定 (2/4)
點擊 ，選擇進階模式

## Slide 72: 神經網路設定 (3/4)
如果訓練後精確度不高、混淆矩陣表現不佳，那就可以調整這些參數或改變模型的結構來改善(建議每次修改只更新某一參數)。此外，務必勾選 int8 量化選項。

## Slide 73: 神經網路設定 (4/4)
點擊 Save & train 進行訓練，就能得到精確度、損失值、混淆矩陣及部署到裝置後的資源消耗。

## Slide 74: 模型訓練
模型訓練結果顯示成功率達 95%，損失率 0.16，表現優異。通常，成功率超過 80%且損失率較低，即可視為模型穩定且具備良好泛化能力，有助於實際應用。
成功率
損失率
混淆矩陣
各項指標
特徵分佈
資源消耗

## Slide 75: 下載模型 (1/2)
點擊側邊欄中的 Deployment。

## Slide 76: 下載模型 (2/2)
選擇 Open CMSIS pack 選項。 並點擊下方 Build

## Slide 77
Start Recognition MP Core
程式碼

## Slide 78: 修改 Keil 編譯器
在使用Keil編譯含有模型的程式時，因為Keil MDK Lite 版有著程式編譯大小限制，所以在編譯時會出現error，解決辦法是把編譯器改成使用GNU來編譯就不會有程式大小限制了，以下是更改編譯器步驟。

## Slide 79: 下載 GNU 編譯器 (1/2)
修改編譯器首先到google搜尋GNU Download去下載GNU，網址如下(https://developer.arm.com/downloads/-/arm-gnu-toolchain-downloads)下載Windows版的.exe 安裝檔。

## Slide 80: 下載 GNU 編譯器 (2/2)
根據安裝檔安裝 GNU，安裝路徑如果修改請自己要記得在哪裡，最後會有一個畫面，記得勾選 Add path to environment variable。安裝完後會出現安裝版本資訊及網址，和 CMD 畫面，關掉即可。

## Slide 81: 開啟MP韌體專案 (1/2)
請打開 HT32F675x5_FWLib_V1.0.7f_425\projects\ble_examples\ble_peripheral\ht32f675x5_r2\project
ble_peripheral 專案。

## Slide 82: 開啟MP韌體專案 (2/2)
請先對 Project: ble_peripheral_mp 點擊右鍵，選擇 Set as Active Project 。
1
2

## Slide 83: 更改 GNU 路徑 (1/2)
在上方工具列點擊 【File Extensions... 】 → 點擊 Folders/Extensions 來修改編譯器 →勾選 Use GCC Compiler (GNU) for ARM projects → 再選擇修改 GNU 路徑。
1
2
3

## Slide 84: 更改 GNU 路徑 (2/2)
選擇你的 GNU 下載位置，到 14.2 rel1 就行，預設完整路徑如下：
C:\Program Files (x86)\Arm GNU Toolchain arm-none-eabi\14.2 rel1\
4

## Slide 85: 更改 Output 儲存位置 (1/3)
點擊上方工具列的 【Options for Target】→ 點擊 Output → 點擊 Select Folder for Objects…。
1
2

## Slide 86: 更改 Output 儲存位置 (2/3)
選擇 objects 資料夾。
3
3

## Slide 87: 更改 Output 儲存位置 (3/3)
勾選 Create HEX File。
3
4

## Slide 88: 更改 Listing 儲存位置 (1/2)
點擊上方工具列的 【Options for Target】→ 點擊 Listing → 點擊 Select Folder for Objects…。
1
2

## Slide 89: 更改 Listing 儲存位置 (2/2)
選擇 listings 資料夾。
3
3

## Slide 90: 更改 User Build Run
在After Build/Rebuild 勾選 Run 並在方框中輸入
cmd.exe /d /c call "..\..\project_HT32-IDE\mp\ble_peripheral_mp.bat" ".\Objects\ble_peripheral_mp"。
3
1
3
3
2

## Slide 91: 更改 CC 內容 (1/4)
點擊CC →在Define裡新增
ARM_MATH_DSP __MAIN_PROCESSOR HT32F67595_EVB
1
2

## Slide 92: 更改 CC 內容 (2/4)
點擊 Optimization 下拉選至 Level 2(Speed)
點擊 Wamings下拉選至 No Wamings
3
3

## Slide 93: 更改 CC 內容 (3/4)
Include Paths 裡貼上路徑如下：
  ..\..\..\..\..\..\sources\device\ht32f675x5\Include;..\..\..\..\..\..\sources\drivers\ht32f675x5_r2\ht32\register;..\..\..\..\..\..\sources\drivers\ht32f675x5_r2\ht32\hw\inc;..\..\..\..\..\..\sources\drivers\ht32f675x5_r2\ht32\hal\inc;..\..\..\..\..\..\sources\drivers\ht32f675x5_r2\ext_flash;..\..\..\..\..\..\sources\patch\ht32f675x5_patch_lib_r2\patch_hw\inc;..\..\..\..\..\..\sources\patch\ht32f675x5_patch_lib_r2\patch_hal\inc;..\..\..\..\..\..\sources\boards;..\..\..\..\..\..\sources\components\ht32f675x5_r2\app_debug;..\..\..\..\..\..\sources\components\ht32f675x5_r2\err_debug;..\..\..\..\..\..\sources\components\ht32f675x5_r2\fw_upgrade;..\..\..\..\..\..\sources\components\ht32f675x5_r2\lpwr_ctrl;..\..\..\..\..\..\sources\components\ht32f675x5_r2\rom_callback;..\..\..\..\..\..\sources\components\ht32f675x5_r2\utility;..\..\..\..\..\..\sources\mem_cfg;..\..\config;.\RTE\_ble_peripheral_mp;..\mp;..\..\..\..\..\..\sources\patch\ht32f675x5_patch_lib_r2\patch_hw\inc
5

## Slide 94: 更改 CC 內容 (4/4)
至 Misc Controls 新增 -Wno-format -mcpu=cortex-m33 -mthumb -fno-exceptions -fno-rtti -fno-unwind-tables -fno-asynchronous-unwind-tables -ffunction-sections -fdata-sections。
6

## Slide 95: 更改 Linker 內容 (1/2)
選擇Linker Script File路徑，其路徑為： HT32F675x5_FWLib_V1.0.7f_425\projects\ble_examples\ble_peripheral\ht32f675x5_r2\project_HT32-IDE\mp→ 選擇 ble_peripheral_mp.ld
1

## Slide 96: 更改 Linker 內容 (2/2)
在Misc controls裡加入以下指令來讓程式可以編譯
    Nostartfiles
    -Wl,--gc-sections
    -mcpu=cortex-m33 –mthumb
    --specs=nano.specs
    -lstdc++ -lsupc++ -lm -lc
4

## Slide 97: 更改 Debug 內容
點擊 Debug → 點擊向下箭頭 → 選擇 CMSIS-DAP ARMv8-M Debugger。
1
2
3

## Slide 98: Keil 匯入 (1/4)
在上方工具列點擊 【 Pack installer 】→ 點擊 File → 點擊 Import 選項
1
2

## Slide 99: Keil 匯入 (2/4)
選擇解壓縮後的模型檔案 (Edge Impulse下載的模型) → 點擊開啟。

## Slide 100: Keil 匯入 (3/4)
4
5
在上方工具列點擊 【Select software Packs】→ 把勾選取消 → 檢查紅框內的版本 (如果版本不對，點擊 【Pack installer】，在 HT32F49395_100LQFP 的右方資訊裡找相對應的版本下載) → 點擊 OK。

## Slide 101: Keil 匯入 (3/4) (續)
如果未能在 【Select software Packs】找到 ARM::CMSIS、ARM::CMSIS-DSP、ARM::CMSIS-NN 以及 EdgeImpulse::EI-SDK Package

## Slide 102: Keil 匯入 (3/4) (續)
須前往 (https://www.keil.arm.com/packs/cmsis-arm/versions/)， CMSIS 的 Package，並且安裝

## Slide 103: Keil 匯入 (3/4) (續)
須前往 (https://www.keil.arm.com/packs/cmsis-dsp-arm/versions/)，下載 DSP 的 Package，並且安裝。

## Slide 104: Keil 匯入 (3/4) (續)
須前往 (https://www.keil.arm.com/packs/cmsis-nn-arm/versions/)，下載 NN 的 Package，須注意版本是否為4.0.0 ，並且安裝。

## Slide 105: Keil 匯入 (3/4) (續)
須前往(https://www.keil.arm.com/packs/ei-sdk-edgeimpulse/versions/)，下載EdgeImpulse::EI-SDK的Package，並且安裝，下載 EdgeImpulse::EI-SDK的Package，並且安裝

## Slide 106: Keil 匯入 (4/4)
在上方工具列點擊 【Manage Run-time Environment】
→ 勾選 CMSIS 下的 CORE、DSP、NNLib 和 EdgeImpulse 下的 SDK

## Slide 107: 更改 lib (1/ 10)
刪除這三個檔案 右鍵-> Remove File

## Slide 108: 更改 lib (2/ 10)
對 Srartup code 資料夾右鍵-> add existing File

## Slide 109: 更改 lib (3/ 10)
添加 HT32F675x5_FWLib_V1.0.7f_425\sources\device\ht32f675x5\Source\gcc
選擇 startup_ARMCM33_gcc.s
1
2

## Slide 110: 更改 lib (4/ 10)
對 lib 資料夾右鍵-> add existing File

## Slide 111: 更改 lib (5/ 10)
添加 HT32F675x5_FWLib_V1.0.7f_425 \libraries\patch
選擇
3
4

## Slide 112: 更改 lib (6/ 10)
添加 HT32F675x5_FWLib_V1.0.7f_425 \libraries\rom
選擇 ht32f675x5_rom_lib_mp_r2.a
5
6

## Slide 113: 更改 lib (7/ 10)
對 ht32f675x5_patch_lib_mp_r2.a 檔案右鍵-> Options for…
7
8

## Slide 114: 更改 lib (8/ 10)
更改檔案 File Type -> Library file
9
10

## Slide 115: 更改 lib (9/ 10)
對 ht32f675x5_rom_lib_mp_r2.a 檔案右鍵-> Options for…
11
12

## Slide 116: 更改 lib (10/ 10)
更改檔案 File Type -> Library file
13
14

## Slide 117: 修改 main.c (1/3)
對 main 檔案右鍵-> Remove File
2
1

## Slide 118: 修改 main.c (2/3)
請用左鍵點兩下上方左圖，下載 main.c 放到路徑： HT32F675x5_FWLib_V1.0.7f_425\projects\ble_examples\ble_peripheral\ht32f675x5_r2\project\mp MP 專案下方。

## Slide 119: 修改 main.c (3/3)
對 main 資料夾右鍵-> add existing File 添加剛剛所下載的 main.c 路徑： HT32F675x5_FWLib_V1.0.7f_425\projects\ble_examples\ble_peripheral\ht32f675x5_r2\project\mp
4
3

## Slide 120: 新增 ei_main.cpp (1/2)
請用左鍵點兩下上方左圖，下載 ei_main.cpp 放到路徑： HT32F675x5_FWLib_V1.0.7f_425\projects\ble_examples\ble_peripheral\ht32f675x5_r2\project\mp MP 專案下方。

## Slide 121: 新增 ei_main.cpp (2/2)
對 main 資料夾右鍵-> add existing File 添加剛剛所下載的 ei_main.cpp 路徑： HT32F675x5_FWLib_V1.0.7f_425\projects\ble_examples\ble_peripheral\ht32f675x5_r2\project\mp
2
1

## Slide 122: 新增 ei_main.h (1/2)
請用左鍵點兩下上方左圖，下載 ei_main.h 放到路徑： HT32F675x5_FWLib_V1.0.7f_425\projects\ble_examples\ble_peripheral\ht32f675x5_r2\project\mp MP 專案下方。

## Slide 123: 新增 ei_main.h (2/2)
對 main 資料夾右鍵-> add existing File 添加剛剛所下載的 ei_main.h 路徑： HT32F675x5_FWLib_V1.0.7f_425\projects\ble_examples\ble_peripheral\ht32f675x5_r2\project\mp
2
1

## Slide 124: 新增 i2c.c (1/2)
請用左鍵點兩下上方左圖，下載 i2c.c 放到路徑： HT32F675x5_FWLib_V1.0.7f_425\projects\ble_examples\ble_peripheral\ht32f675x5_r2\project\mp MP 專案下方。

## Slide 125: 新增 i2c.c (2/2)
對 main 資料夾右鍵-> add existing File 添加剛剛所下載的 i2c.c 路徑： HT32F675x5_FWLib_V1.0.7f_425\projects\ble_examples\ble_peripheral\ht32f675x5_r2\project\mp
2
1

## Slide 126: 新增 i2c.h (1/2)
請用左鍵點兩下上方左圖，下載 i2c.h 放到路徑： HT32F675x5_FWLib_V1.0.7f_425\projects\ble_examples\ble_peripheral\ht32f675x5_r2\project\mp MP 專案下方。

## Slide 127: 新增 i2c.h (2/2)
對 main 資料夾右鍵-> add existing File 添加剛剛所下載的 i2c.h 路徑： HT32F675x5_FWLib_V1.0.7f_425\projects\ble_examples\ble_peripheral\ht32f675x5_r2\project\mp
2
1

## Slide 128: 新增 LSM6DS3.c (1/2)
請用左鍵點兩下上方左圖，下載 LSM6DS3.c 放到路徑： HT32F675x5_FWLib_V1.0.7f_425\projects\ble_examples\ble_peripheral\ht32f675x5_r2\project\mp MP 專案下方。

## Slide 129: 新增 LSM6DS3.c (2/2)
對 main 資料夾右鍵-> add existing File 添加剛剛所下載的 LSM6DS3.c 路徑： HT32F675x5_FWLib_V1.0.7f_425\projects\ble_examples\ble_peripheral\ht32f675x5_r2\project\mp
2
1

## Slide 130: 新增 LSM6DS3.h (1/2)
請用左鍵點兩下上方左圖，下載 LSM6DS3.h 放到路徑： HT32F675x5_FWLib_V1.0.7f_425\projects\ble_examples\ble_peripheral\ht32f675x5_r2\project\mp MP 專案下方。

## Slide 131: 新增 LSM6DS3.h (2/2)
對 main 資料夾右鍵-> add existing File 添加剛剛所下載的 LSM6DS3.h 路徑： HT32F675x5_FWLib_V1.0.7f_425\projects\ble_examples\ble_peripheral\ht32f675x5_r2\project\mp
2
1

## Slide 132: 新增 shared_memory.c (1/2)
請用左鍵點兩下上方左圖，下載 shared_memory.c 放到路徑： HT32F675x5_FWLib_V1.0.7f_425\projects\ble_examples\ble_peripheral\ht32f675x5_r2\project\mp MP 專案下方。

## Slide 133: 新增 shared_memory.c (2/2)
對 main 資料夾右鍵-> add existing File 添加剛剛所下載的 shared_memory.c 路徑： HT32F675x5_FWLib_V1.0.7f_425\projects\ble_examples\ble_peripheral\ht32f675x5_r2\project\mp
2
1

## Slide 134: 新增 shared_memory.h (1/2)
請用左鍵點兩下上方左圖，下載 shared_memory.h 放到路徑： HT32F675x5_FWLib_V1.0.7f_425\projects\ble_examples\ble_peripheral\ht32f675x5_r2\project\mp MP 專案下方。

## Slide 135: 新增 shared_memory.h (2/2)
對 main 資料夾右鍵-> add existing File 添加剛剛所下載的 shared_memory.h 路徑： HT32F675x5_FWLib_V1.0.7f_425\projects\ble_examples\ble_peripheral\ht32f675x5_r2\project\mp
2
1

## Slide 136
Start Recognition CP Core
程式碼

## Slide 137: 開啟 CP 韌體專案
請先對 Project: ble_peripheral_cp 點擊右鍵，選擇 Set as Active Project 。
1
2

## Slide 138: 修改 app_main.c (1/3)
對 app_main.c 檔案右鍵-> Remove File
2
1

## Slide 139: 修改 app_main.c (2/3)
請用左鍵點兩下上方左圖，下載 app_main.c 放到路徑： HT32F675x5_FWLib_V1.0.7f_425\projects\ble_examples\ble_peripheral\ht32f675x5_r2\project\cp CP 專案下方。

## Slide 140: 修改 app_main.c (3/3)
對 main 資料夾右鍵-> add existing File 添加剛剛所下載的 app_main.c 路徑： HT32F675x5_FWLib_V1.0.7f_425\projects\ble_examples\ble_peripheral\ht32f675x5_r2\project\cp
4
3

## Slide 141: 新增 shared_memory.c (1/2)
請用左鍵點兩下上方左圖，下載 shared_memory.c 放到路徑： HT32F675x5_FWLib_V1.0.7f_425\projects\ble_examples\ble_peripheral\ht32f675x5_r2\project\cp CP 專案下方。

## Slide 142: 新增 shared_memory.c (2/2)
對 main 資料夾右鍵-> add existing File 添加剛剛所下載的 shared_memory.c 路徑： HT32F675x5_FWLib_V1.0.7f_425\projects\ble_examples\ble_peripheral\ht32f675x5_r2\project\cp
2
1

## Slide 143: 新增 shared_memory.h (1/2)
請用左鍵點兩下上方左圖，下載 shared_memory.h 放到路徑： HT32F675x5_FWLib_V1.0.7f_425\projects\ble_examples\ble_peripheral\ht32f675x5_r2\project\cp CP 專案下方。

## Slide 144: 新增 shared_memory.h (2/2)
對 main 資料夾右鍵-> add existing File 添加剛剛所下載的 shared_memory.h 路徑： HT32F675x5_FWLib_V1.0.7f_425\projects\ble_examples\ble_peripheral\ht32f675x5_r2\project\cp
2
1

## Slide 145: 新增 ble_trx_service_integrated.c (1/2)
請用左鍵點兩下上方左圖，下載 ble_trx_service_integrated.c 放到路徑： HT32F675x5_FWLib_V1.0.7f_425\projects\ble_examples\ble_peripheral\ht32f675x5_r2\project\cp CP 專案下方。

## Slide 146: 新增 ble_trx_service_integrated.c (2/2)
對 main 資料夾右鍵-> add existing File 添加剛剛所下載的 ble_trx_service_integrated.c 路徑： HT32F675x5_FWLib_V1.0.7f_425\projects\ble_examples\ble_peripheral\ht32f675x5_r2\project\cp
2
1

## Slide 147: 新增 ble_trx_service_integrated.h (1/2)
請用左鍵點兩下上方左圖，下載 ble_trx_service_integrated.h 放到路徑： HT32F675x5_FWLib_V1.0.7f_425\projects\ble_examples\ble_peripheral\ht32f675x5_r2\project\cp CP 專案下方。

## Slide 148: 新增 ble_trx_service_integrated.h (2/2)
對 main 資料夾右鍵-> add existing File 添加剛剛所下載 ble_trx_service_integrated.h 路徑： HT32F675x5_FWLib_V1.0.7f_425\projects\ble_examples\ble_peripheral\ht32f675x5_r2\project\cp
2
1

## Slide 149: 覆蓋 app_cfg (1/2)
複製所有內容

## Slide 150: 覆蓋 app_cfg (2/2)
直接貼上 app_cfg.h 中的所有內容

## Slide 151: 覆蓋 app_cfg (2/2)
直接貼上 app_cfg.h 中的所有內容

## Slide 152: 更改 CC 內容
點擊上方工具列的
【Options for Target】→CC 在 Include Paths 裡貼上路徑如下：
  ..\..\cp

## Slide 153: 編譯 CP 韌體專案
點擊 【Rebulid】，還沒結束

## Slide 154: 添加 le_event_get_conn_handle (1/4)
找到 ble_trx_service_integrated.c 點開 ble_event.h

## Slide 155: 添加 le_event_get_conn_handle (2/4)
添加 extern uint16_t ble_event_get_conn_handle(void);

## Slide 156: 添加 le_event_get_conn_handle (3/4)
找到 ble_peripheral 資料夾點開 ble_event.c

## Slide 157: 添加 le_event_get_conn_handle (4/4)
在檔案最底下添加以下函式：
uint16_t ble_event_get_conn_handle(void)
{
return m_u16ConnHandle;
}

## Slide 158: 編譯 CP 韌體專案
點擊 【Rebulid】，成功的話會出現如上圖所示編譯資訊圖的訊息，
如果不是 0 Error(s)，請重新檢查安裝步驟

## Slide 159: 開啟MP韌體專案
請先對 Project: ble_peripheral_mp 點擊右鍵，選擇 Set as Active Project 。
1
2

## Slide 160: 修改 ble_peripheral_mp.bat
請用左鍵點兩下上方左圖，下載 ble_peripheral_mp.bat 放到路徑：
HT32F675x5_FWLib_V1.0.7f_425\projects\ble_examples\ble_peripheral\ht32f675x5_r2\project_HT32-IDE\mp
取代 ble_peripheral_mp.bat

## Slide 161: 編譯 MP 韌體專案
點擊 【Rebulid】，成功的話會出現如上圖所示編譯資訊圖的訊息，
如果不是 0 Error(s)，請重新檢查安裝步驟

## Slide 162: 燒錄 Start Recognition 韌體專案
點擊 【Load】，成功的話會出現如上圖所示上傳資訊圖的訊息。

## Slide 163
手機接收端

## Slide 164: 手機程式下載
已上傳 Github 請先下載：(https://github.com/ASAS0326/holtek_Super_Smart_Racket)

## Slide 165: 球拍APP使用(1/8)
下載APP完成後點擊打開 tts_ble1 就會看到此畫面 點擊進入程式

## Slide 166: 球拍APP使用(2/8)
下滑選至藍牙連線

## Slide 167: 球拍APP使用(3/8)
點擊搜尋，設備搜尋到 Super_Smart_Racket 後，點選該裝置。

## Slide 168: 球拍APP使用(4/8)
點擊 連線
PS：若連線失敗，請確認球拍黃燈為亮起狀態，再重新搜尋並連線。

## Slide 169: 球拍APP使用(5/8)
連接成功畫面顯示

## Slide 170: 球拍APP使用(6/8)
回到首頁點擊 揮球姿勢辨識

## Slide 171: 球拍APP使用(7/8)
點擊右上角開始按鈕，啟動 AI 揮球姿勢辨識。

## Slide 172: 球拍APP使用(8/8)
揮動球拍後，畫面會即時顯示辨識到的揮拍姿勢與辨識結果。

## Slide 173
網頁接收端

## Slide 174: 網頁接收
網頁：https://asas0326.github.io/holtek_Super_Smart_Racket

## Slide 175: 網頁接收 (1/3)
點擊 連接BLE

## Slide 176: 網頁接收 (2/3)
點擊 Super Smart Racket

## Slide 177: 網頁接收 (3/3)
確認 已連線 即可

## Slide 178
揮拍方式

## Slide 179: 正手擊球
此拿法為正手拍